## Slide 1
Tri automatique des déchets
DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE
Amir FALLAHI, Brice PETIT, Dumitru NEGRU, Hugo CALLEBAUT, Maxime HAUWAERT et Yahya BAKKALI
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES - FACULTÉ DES SCIENCES
© Toute reproduction, même partielle, doit indiquer clairement le nom de tous les auteurs, le nom du Département, ainsi que la mention « Printemps des Sciences 2018 – Exposition des Sciences – Bruxelles »
Dispositif physique
Le but du projet est l’automatisation du tri de déchets via des méthodes informatiques, s’appuyant sur l’analyse d’images. Un ensemble de techniques d’apprentissage automatique, permettent de créer des modèles de prédiction. Ces derniers permettent de classer les images en différentes catégories.
Un modèle fonctionnel a été importé sur un raspberry pi 4 (au centre du schéma), liée à un ensemble de périphériques :
- Un bouton qui enclenche la capture de l’image.
- Une caméra réglable pour la prise d’images.
- Un contrôleur de moteurs attachés aux poubelles.
Modèle et jeu de données
En fonction de la prédiction, le contrôleur va activer l’un des moteurs. Ce dernier est collé au couvercle, lors de son mouvement, il pousse contre une tige attachée au corps de la poubelle, ce qui lui permet d’ouvrir la poubelle.
Après un certain temps, le servo moteur se réactive, revenant à sa position de départ et refermant la poubelle.
Design des poubelles
Le modèle est entraîné sur une base de données divisée en cinq catégories de déchets (sac blanc, bleu, jaune et orange, ainsi que le verre). Pour minimiser les perturbations liées à la reconnaissance d’images, les photos possèdent les mêmes dimensions et les objets sont exposés sur fond blanc.
Résiduels
PMC
Papier-Carton
Alimentaires
Verre